PROJEKTOWANIE  I  NADZÓR

76-200 SŁUPSK UL.WŁODKOWICA 28 TEL./FAX (0-59) 845-71-77

NIP  839-144-39-28    REGON  771588708

##### PROJEKT BUDOWLANY

##### Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ, BIEŻNI, SKOCZNI W DAL, TRYBUNY, CIĄGI PIESZE I KOMUNIKACYJNE, MIEJSCA POSTOJOWE, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, OSWIETLENIE TERENU, OGRODZENIE

OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ

INWESTOR: GMINA POTĘGOW0

ADRES INWESTORA: POTĘGOWO

ADRES OBIEKTU: ŁUPAWA dz. Nr 238 i 239 / 3,

OBRĘB ŁUPAWA , JEDNOSTKA: GMINA POTĘGOWO

KATEGORIA OBIEKTU V

Zgodnie z wymogiem art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r

Prawo Budowlane  (tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

Oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

architektura                                            konstrukcja

mgr inż. arch. Kiepuszewski Krzysztof          mgr inż. Juliusz Bernat

uprawnienia architekt bez ogranicz.    uprawnienia kontr.bez ograniczeń

Kn 5 / 71                              GP III7342/1032/91

Elektryczne:

proj.tech.JakułaHenryk

Uprawnienia elektryczne do projektowania ogran.

AN/8346/85/82

Słupsk listopad 2015

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I.   SPIS TREŚCI

1.Strona tytułowa  						       str. 01

2.Spis treści			                                          str.02

3. Opis - plan zagospodarowania terenu       	              str.03 – 04

4. Opis techniczny, BIOZ, informacja o obszarze oddziaływania  projektowanych obiektów   	                                       str.05 – 25

5. Decyzja o warunkach zabudowy                                  str.26 –31

6. Sprostowanie do decyzji o warunkach zabudowy            str. 32 -33

6.Zaświad.oprzynależ.doizby–KiepuszewskiKrzysztof        str. 34 - 35

7. Uprawnien. proj. arch. Bez ograniczeń Kiepuszewski Krzysztof  str. 36

8.Zaświadczenie o przynależnośc ido izby Juliusz Bernat      str. 37

9.Uprawnienia konstrukcyjne bez ogran.Bernat Juliusz         str. 38

140Zaświadczenie o przynależności doi zby Jakuła Henryk     str. 39

11.Uprawnienia proj. elektryczne ogranicz. Jakuła Henryk         str. 40

12.Opinia geologiczna rodzaju gruntów                                   str.41

- Rysunki  sztuk 17

Rys. Nr 1  – Projekt zagospodarowania terenu

Rys. Nr 2  – Arena lekkoatletyczna z boiskiem do piłki noznej

Rys Nr 3  – Boisko do piłki nożnej

Rys. Nr 4  – Rozbieg do skoku w dal i trójskoku

Rys. Nr 5  – Boisko wielofunkcyjne

Rys. Nr 6 – Przekrój przez nawierzchnię syntetyczną

Rys. Nr 7  – Rzut ogrodzenia  boiska wielofunkcyjnego

Rys. Nr 8. – Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego – furtka i brama

Rys. Nr 9  – Piłkochwyty – siatka przechwytująca

Rys. Nr 10 – Konstrukcja stojaka do koszykówki

Rys. Nr 11 – Konstrukcja bramki do piłki ręcznej

Rys. Nr 12 – Trybuny dla widzów na 80 miejsc – widok, rzut i przekroje

Rys. Nr 13 – Trybuny dla widzów -  zbrojenie

Rys. Nr 14 – Ławki przy boisku wielofunkcyjnym

Rys. Nr 15 – Przekroje nawierzchni ciągów pieszych i komunikac. oraz miejsc postojowych

Rys. Nr 16 – Bramka do piłki nożnej

Rys. Nr 17 – Bilans mas ziemnych

Plan zagospodarowania terenu

- Podstawa opracowania

- Przedmiot inwestycji

- Istniejący stan zagospodarowania działki / terenu

- Projektowane zagospodarowanie działki / terenu

- Zestawienie powierzchni elementów zagospodarowania działki

- Ochrona zabytków'

- Wpływ eksploatacji górniczej

- Zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia pracowników

- Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Wizja lokalna

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500

- Decyzja o warunkach zabudowy

- Uzgodnienia z inwestorem

II. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania projektowego jest dokumentacja w branży architektoniczno-budowlanej budowy boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal, trybuny, ciągi piesze

i komunikacyjne, miejsca postojowe, elementy małej architektury, oświetlenie terenu, ogrodzenie Przy Zespole Szkół w Łupawie dz. Nr 238 i 239 / 3 , gm. Potęgowo.

III. Istniejący stan zagospodarowania działki / terenu

Działka nr  238 i 239 / 3  zlokalizowana jest w centrum Łupawy. Działka  jest zabudowana budynkami szkoły i uzbrojona w wodę i prąd .

Działki nr 238 i 239 / 3   są własnością Inwestora.

IV. Projektowane zagospodarowanie działki / terenu

Projekt obejmuje budowę budowy boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal, trybuny, ciągi piesze

i komunikacyjne, miejsca postojowe, elementy małej architektury, oświetlenie terenu, ogrodzenie

- drogi wewnętrzne - projektuje się wykonanie  dróg wewnętrznych na terenie     działki

utwardzone miejsca parkingowe - projektuje się wykonanie miejsc parkingowych

- kanalizacja deszczowa - spływ po istniejącym terenie własnej działki

ukształtowanie zieleni wokół zabudowy w miejscach prac ziemnych na obszarze poza utwardzeniami wykonanie trawników, krzewów  i zadrzewień.

V.Zestawienie powierzchni elementów zagospodarowania działki

Bilans terenu

Ogólna powierzchnia działek  nr238 i 239 / 3   wynosi        :1,4043 ha

co stanowi  100 %

Powierzchnia całkowita boiska do piłki nożnej                 -  1150,00 m2

Powierzchnia całkowita boiska wielofunkcyjnego              -   800,00 m2

Długość bieżni lekkoatletycznej z odc.prostym (wewn.promień-  220,00 m

Powierzchnia projektowanych ciągów pieszych                 -  346,00 m2

Powierzchnia projektowanych ciągów komunikacyjnych      -  285,00 m2

Powierzchnia projektowanych miejsc postojowych             -    84,00 m2

Powierzchnia całkowita trybun -  47,00 m 2

RAZEM        -   0,2932 ha co stanowi   20,80%

Powierzchnia utwardzeń wynosi : 0,2932 ha co stanowi   20,80%

Powierzchnia biologicznie czynna :  ha co stanowi  79,20 %

VI. Ochrona zabytków

Istniejący teren działek i zabudowy nie jest wpisany do rejestru konserwatora zabytków i teren nie leży w strefie archeologicznej.

VII. Wpływ eksploatacji górniczej

Teren inwestycji nie należy do obszarów górniczych.

VIII. Zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia pracowników

Projektowany zakres inwestycji na działce nr  238 i 239 / 3 nie znajduje się naterenie obszarów ochrony środowiska , przyrody  krajobrazu kulturowego i nie powoduje zanieczyszczenia powietrza , wody i gleby, przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, wystąpienia wibracji, wystąpienia romieniowania jonizującego i wytwarzania ścieków poza własną działką.Projektowana budowa nie będzie powodować przekroczenia poza własną działkę żadnego

z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub                                        .uciążliwych oddziaływań na środowisko oraz zdrowie ludzi ani nie                    .będzie pogarszać warunków użytkowania terenów sąsiednich.

OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Wizja lokalna wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów

- założenia programowe i dane do projektowania przekazane przez

Zleceniodawcę

- Dokumentacja modułowego systemu zaplecza boisk sportowych ORLIK 2012

- Normy budowlane i literatura techniczna

- Cel opracowania

##### Opracowanie obejmuje projekt budowlano - wykonawczy

budowy boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal, trybuny, ciągi piesze i komunikacyjne, miejsca postojowe, elementy małej architektury, oświetlenie terenu, ogrodzenie Przy Zespole Szkół w Łupawie dz. Nr 238 i 239 / 3 , gm. Potęgowo.

- Stan istniejący

Teren projektowanej budowy jest zabudowany budynkiem szkoły. Działka ma kształt wieloboku. Rzędne terenu w miejscu lokalizacji boisk wynosi od 71,9 do 82,6 m n p m . Działka jest wyposażona we wszystkie potrzebne media. Teren wolny od zabudowy obsiany jest trawą i osadzony zielenią. Wjazd na działkę istniejący od strony północnej .

- Charakterystyka zamierzenia inwestycyjnego

Inwestor zamierza wybudować zespół boisk i urządzeń sportowych przeznaczonym do celów wypoczynku i rekreacji . Zakres inwestycji obejmuje budowę boiska do piłki nożnej z bieżnią lekkoatletyczną i skocznią w dal, boiska wielofunkcyjnego a w nim boisko do piłki ręcznej, do koszykówki i siatkówki, budowę oświetlenia boiski oświetlenie terenu, budowę ogrodzenia boisk oraz ogrodzenia terenu, budowę trybun i ławek dla widzów, ciągów pieszych i komunikacyjnych oraz miejsc postojowych,

Z uwagi na niski poziom wód gruntowych nie projektuje się drenażu boisk.

Cała inwestycja zlokalizowana jest w południowo – wschodnie i południowo zachodniejj części działki .

- Warunki geotechniczne

Teren na którym realizowana będzie inwestycja należy do I kategorii geotechnicznej i posadowiony jest w prostych warunkach gruntowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Zewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r w sprawie ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, kategoria gruntów geotechnicznych może ulec zmianie ( § 6 Dz. U. 126 poz. 839 ) w związku z tym kierownik budowy po wykonaniu wykopu powinien potwierdzić przyjęte rozwiązanie wpisem do dziennika budowy lub wezwać projektanta w celu ustalenia nowych warunków .

Woda gruntowa nie występuje w poziomie posadowienia .

- Projektowane elementy zewnętrznej infrastruktury technicznej

- Doprowadzenie energii elektrycznej – z ist.złącza kablowego oraz proj. Linia kablowa oświetleniowa – patrz cześć branżowa

- Odprowadzenie wód deszczowych na wlasnej działce.

- Dane techniczne

Powierzchnia całkowita boiska do piłki nożnej                 -  1150,00 m2

Powierzchnia całkowita boiska wielofunkcyjnego              -   800,00 m2

Długość bieżni lekkoatletycznej z odc.prostym (wewn.promień-  220,00 m

Powierzchnia projektowanych ciągów pieszych                 -  346,00 m2

Powierzchnia projektowanych ciągów komunikacyjnych      -  285,00 m2

Powierzchnia projektowanych miejsc postojowych             -    84,00 m2

Powierzchnia całkowita trybun -  47,00 m 2

- Oddziaływanie inwestycji na środowisko naturalne

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004 r nr 257 poz. 2573 ), przedmiotowa inwestycja nie jest zakwalifikowana jako inwestycja mogąca pogorszyć stan środowiska .

Z uwagi na swój charakter, sposób eksploatacji oraz technologię projektowany zespół boisk sportowych nie wywiera ujemnego wpływu na środowisko, zdrowie i obiekty sąsiadujące.

- Rozwiązanie funkcjonalno materiałowe

9.1.  Boisko do piłki nożnej

Boisko o wymiarach 46 x 25  m. Bramki systemowe. Murawa dostosowana do rozgrywania zawodów pod warunkiem odpowiedniej pielęgnacji.

Podstawą wymiarów pól: bramkowego, karnego, łuku pola rożnego, koła środkowego są wymogi PZPN dla minimalnych boisk .Pola wytyczyć białymi liniami szer. 10 cm malowanymi wapnem. Szerokość linii należy do powierzchni pola gry.

POLE GRY 46 x 25 m oznaczone liniami białymi szer. 10 cm. Szerokość linii należy do powierzchni pola gry POLE BRAMKOWE 5,5 m od linii bramkowej oraz 5,5 m od wewnętrznej każdego słupka bramkowego. Oznaczone liniami białymi szer. 10 cm. Szerokość linii należy do pola bramkowego. POLE KARNE 16,5 m od linii bramkowej oraz 16,5 m od wewnętrznej strony każdego słupka bramkowego. Oznaczone liniami białymi szer. 10 cm. Szerokość linii należy do pola karnego. Wewnątrz pola karnego wyznaczony punkt karny w odległości 11 m od punktu środkowego pomiędzy słupkami bramkowymi i w równej odległości od nich. Łuk pola karnego o promieniu 3,45 m, którego środkiem jest punkt karny wyznacza się na zewnątrz pola karnego. ŁUK POLA ROŻNEGO wyznaczony z punktu zewnętrznego połączeń linii bramkowej i bocznej pola gry, o promieniu 1 m . Oznaczony linią białą szer.10 cm. Szerokość linii należy do pola rożnego. KOŁO ŚRODKOWE wyznaczone z punktu środkowego pola gry o promieniu 3,45 m oznaczone liniami białymi szer. 10 cm. Szerokość linii należy do pola koła środkowego . BRAMKA umieszczona na środku każdej linii bramkowej, o wymiarach: szer. 5,00 m wys. 2,00 m ( wymiary w świetle słupków i poprzeczek ) . Słupki bramkowe i poprzeczka mają wymiar 10 x 10 cm ( linie bramkowe są tej samej szerokości jak głębokość słupków bramkowych ) .

Konstrukcja murawy syntetycznej boiska do gry w piłkę nożną:

- Sztuczna trawa zasypywana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym (nie z opon) grubości 7,0cm

- Miał kamienny o frakcji 0-4 mm grubości 5,0cm

- Kruszywo łamane o frakcji 0-63 mm grubości 15,0cm

- Piasek lup pospółka grubości 10,0cm

- grunt rodzimy zagęszczony

„Podbudowa i warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego”.  Kruszywo powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyci u układarki albo równiarki. Po wykonani u podbudowy należy rozłożyć warstwę wyrównawcza. Grubość rozłożonej warstwy luźne- go kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeni  i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.

Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładki m o nacisku jednostkowym nie mniejszym ni ż 50  kN/ m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia  kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. Szerokość warstwy wyrównawczej nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.  Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4- metrową łatą lub planografem,  zgodnie z  nor mą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4- metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm. Wszystkie powierzchnie warstwy wyrównawczej, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych i wytrzymałościowych powinny być naprawione. Warstwa wyrównawcza po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.

Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8 x 30 x 100 cm , osadzonym na ławie betonowej .

Jeżeli instalujemy trawę syntetyczną w miejscu, gdzie dotychczas znajdował się naturalny trawnik, koniecznym jest usunięcie go wraz z ukorzenieniem (ok. 10 cm), a następnie zagęszczenie terenu. W celu umożliwienia właściwego drenażu i stabilizacji, nanosimy warstwę kruszywa o grubości 15 cm, a następnie warstwę  miału kamiennego o grubości 5 cm. Warstwy te należy odpowiednio zagęścić. Jest to istotne, gdyż każda nierówność będzie widoczna po zainstalowaniu trawy; warstwa końcowa powinna być idealnie  gładka i twarda. ezpiecza nas przed chwastami, a dodatkowo stanowi odpowiednie, stabilizujące podłoże dla trawy syntetycznej.

9.2.  Boisko wielofunkcyjne

Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach pola gier 40 x 20 m .

Na boisku znajdować się będą następujące pola gier :

- boisko do piłki ręcznej

- boisko do koszykówki

- boisko do siatkówki

  - Charakterystyka nawierzchni syntetycznej

Wykończenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na podbudowie dynamicznej (wodoprzepuszczalny)..

Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego :

- W obrębie boiska do siatkówki i koszykówki   - kolor zielony

- Na pozostałej nawierzchni - kolor ceglasty

- Linie pola gry ( szerokości 5 cm ) – koszykówka – kolor żółty

- Linie pola gry ( szerokości 5 cm ) – piłka ręczna – kolor biały

- Linie pola gry ( szerokości 5 cm ) – siatkówka – kolor biały

  - Charakterystyka podłoża

Podbudowa dynamiczna

Podłoże , na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane .

Równość warstwy wierzchniej podbudowy : tolerancja na łacie 4 m do 2 mm .

Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8 x 30 x 100 cm , osadzonym na ławie betonowej .

  - Konstrukcja nawierzchni

Technologia typu EPDM

Nawierzchnia typu EPDM – gładkie, przepuszczalne dla wody wykonane dwuwarstwowo – dolna warstwa z granulatu SBR min. 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm . Nawierzchnie tego typu należy wykonywać na 35 mm podbudowie elastycznej typu ET .

Warstwy podbudowy

Na gruncie rodzimym należy wykonać warstwę podsypki piaskowej zagęszczonej grubości 100 mm, następnie warstwę grubości 150 mm z kruszywa łamanego o frakcji od 5 do 40 mm, na niej należy wykonać warstwę grubości 50 mm z kruszywa łamanego o frakcji od 0 do 6 mm . Tak wykonane podłoże będzie stanowić podkład pod warstwę elastyczną typu ET stabilizacyjną grubości minimum 35 mm .

  - Wyposażenie boiska

Dwa stojaki na kosze do koszykówki, wymiary i konstrukcja zgodnie z rysunkiem nr 10 (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa) – kosz z tablicą pełnowymiarową na podstawie podwójnej z regulacją wysokości.

2 bramki do piłki ręcznej (3 x 2 m), wymiary i konstrukcja zgodnie z rysunkiem nr 11 ( montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa) .

Wszystkie urządzenia sportowe montowane w tulejach .

9.3 Bieżnia i rozbieg do skoku w dal

Bieżnia i rozbieg do skoku w dal z nawierzchnią poliuretanową. Bieżna cztero torowa o długości 164,00 m po obwodzie , przewidziano prosty odcinek 70,0 m bieżni do biegów krótkodystansowych.

Rozbieg do skoku w dal o wymiarach 2,65 x 45,00 m zakończony skrzynią wypełnioną piaskiem o wymiarach 4,0 x 8,0 m .

- Charakterystyka podłoża

Podbudowa dynamiczna

Podłoże , na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane .

Równość warstwy wierzchniej podbudowy : tolerancja na łacie 4 m do 2 mm .

Nawierzchnia bieżni  i rozbiegu  obramowana będzie obrzeżem betonowym 8 x 30 x 100 cm , osadzonym na ławie betonowej .

- Konstrukcja nawierzchni

Technologia typu EPDM

Nawierzchnia typu EPDM – gładkie, przepuszczalne dla wody wykonane dwuwarstwowo – dolna warstwa z granulatu SBR min. 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm . Nawierzchnie tego typu należy wykonywać na 35 mm podbudowie elastycznej typu ET .

Warstwy podbudowy

Na gruncie rodzimym należy wykonać warstwę podsypki piaskowej zagęszczonej grubości 100 mm, następnie warstwę grubości 150 mm z kruszywa łamanego o frakcji od 5 do 40 mm, na niej należy wykonać warstwę grubości 50 mm z kruszywa łamanego o frakcji od 0 do 6 mm . Tak wykonane podłoże będzie stanowić podkład pod warstwę elastyczną typu ET stabilizacyjną grubości minimum 35 mm .

9.4. Trybuny

Trybuny zaprojektowano wylewane na mokro.

Beton C 20/25 . Stal A-III i A-I  Przed wykonaniem  trybun wylać chudy beton C 8/10 grubości 10cm na podsypce piaskowej . Szczegóły wykonania zbrojenia trybun pokazano na ry. Nr 12 i 13 .

Beton należy zatrzeć na gładko. Następnie należy zamontować typowe siedziska  przeznaczone na trybuny sportowe .

9.5. Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego

Ogrodzenie boiska zaprojektowano jako systemowe . Słupki stalowe ocynkowane w rozstawie co ok. 250 cm . W ogrodzeniu zaprojektowano furtkę z bramą wjazdową. Wysokość ogrodzenia 4 m . Do konstrukcji montowane panele  ogrodzeniowe z prętów. Fundamentowanie słupków poniżej granicy przemarzania.

Specyfikacja materiałów :

Słupki

Słupki ogrodzeniowe wykonane z rury ocynkowanej , wyprodukowanej zgodnie z normą DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. Właściwości mechaniczne, parametry wytrzymałościowe i skład chemiczny potwierdzone atestem producenta wg PN-EN 10204. Dla wersji9 OCYNK + POLIESTER po przygotowaniu powierzchni powleka się elektrostatycznie poliestrowy lakier proszkowy. Słupki narożne i pośrednie są zamknięte u góry kapturkami z tworzywa sztucznego. Słupki - 100 x 50 x 2,0 mm. Kolor RAL 6005 – zielony.

Widok zakończenia słupka

Panele z prętów

Panele wykonane z drutu ocynkowanego o średnicy Ø 5 mm, wyprodukowanego zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN, PN-67/M-80026 (lub odpowiadającym im normami EN), o właściwościach mechanicznych i jakości potwierdzonej świadectwem jakości. Wytrzymałość na rozciąganie RM = 700 MPa. W wersji powlekanej PCV w procesie produkcji drut ocynkowany bardzo ściśle powleka się warstwą termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV, odpornego na działanie promieni ultrafioletowych. Tworzywo posiadać ma świadectwo jakości, deklaracje zgodności i atest producenta. Oczko 50 x 200 mm. Kolor RAL 6005 – zielony.

Widok

Stopy betonowe

Stopy betonowe maja za zadanie utwierdzenie słupków metalowych dla konstrukcji ogrodzenia.

Beton na stopy :

- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej normą EN)

- klasa betonu B25

- najmniejsza dopuszczalna ilość cementu – 210 kg/m3 mieszanki betonowej największa dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) – 0,75

- stopień mrozoodporności – W2

- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06260 (lub odpowiadającą jej normą EN)

9.6. Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie terenu zaprojektowano jako systemowe . Słupki stalowe w rozstawie co ok. 258 cm . W ogrodzeniu zaprojektowano furtkę z bramą wjazdową. Wysokość ogrodzenia 2 m . Do konstrukcji montowane panele  ogrodzeniowe z prętów. Fundamentowanie słupków poniżej granicy przemarzania. Długość ogrodzenia 470,0 m .

.

Dane techniczne Stopy betonowe Stopy betonowe maja za zadanie utwierdzenie słupków metalowych dla konstrukcji ogrodzenia.Wysokość ogrodzenia 2,0m Beton na stopy : - mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej normą EN) - klasa betonu B25 - najmniejsza dopuszczalna ilość cementu – 210 kg/m3 mieszanki betonowej największa dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) – 0,75 - stopień mrozoodporności – W2 - wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06260 (lub odpowiadającą jej normą EN) 9.7. Oświetlenie boisk Oświetlenie boisk wykonane będzie projektorami zainstalowanymi na konstrukcji na słupach – masztach wysokości minimum 9 m . Oświetlenie boisk wg projektu zagospodarowania boisk do koszykówki i siatkówki oraz piłki ręcznej. Sieć oświetleniową wykonać kablami YAKY 5 x 35 mm2 wyprowadzonymi z tablicy TR w budynku szkoły. 9.8. Oświetlenie terenu Oświetlenie terenu wykonane będzie lampami parkowymi - wandaloodpornymi na słupach o wysokości 5 m. Sieć oświetleniową wykonać kablami YAKY 5 x 35 mm2 wyprowadzonymi z tablicy TR w budynku szkoły. Sterowanie zmierzchowe z możliwością ręcznego. 9.8. Monitoring zewnętrzny Kamery zamontowane na budynku szkoły na wysokości do 7m MONITOR TFT-P1705S-1 17" WANDALOODPORNY, VGA, DVI, AUDIO 1 sztuka -REJESTRATOR CYFROWY DVR-H104 NA 4 KAMERY +LAN +PILOT +USB +VGA +HDMI - 1sztuka DANE TECHNICZNE Wejścia video: 4 (BNC) Wyjścia video: 1x OUT (BNC), 1x VGA, 1x HDMI (1920x1080, Full HD) Wejścia audio: 4 (BNC) Wyjścia audio: 1 (BNC) Metoda kompresji zapisu: H.264 Liczba poziomów kompresji: - Rozdzielczość zapisanego obrazu: 704 x 576 352 x 288 176 x 144 Łączna max. prędkość zapisu: 25kl/s @ 704x576 100kl/s @ 352x288 100kl/s @ 176x144 Regulacja prędkości zapisu: 1-6 kl/s (704x576), 1-25 kl/s (352x288), 1-25 kl/s (176x144) do przydziału na każdą kamerę Tryby nagrywania: Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram Obsługiwane dyski twarde: Max. 1x 2TB (SATA) Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: Archiwizacja na napęd USB (pendrive) Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Funkcje sieciowe: Program multiklienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań. Konfiguracja rejestratora przez sieć Wielozadaniowość: Triplex Wejścia i wyjścia alarmowe: 4wej. / 3wyj. Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: RS-485, bardzo dużo protokołów Detekcja ruchu: Podział ekranu na strefy: 22x18 pól detekcji Zasilanie: 12V / 3.3A (zasilacz w komplecie) Wymiary: 375 x 285 x 55 mm Waga: 1.85 kg Inne: Cztery kanały fonii, pilot, dodatkowo obsługa myszą lub zewnętrzną klawiaturą przez RS-485, 4 strefy prywatności na kanał, ustawianie parametrów obrazu w dwóch przedziałach czasowych Funkcje multipleksera: Zoom myszką przy odtwarzaniu Dostęp z telefonu komórkowego: W zestawie aplikacja na Windows Mobile Obsługiwane języki: polski, angielski Widok z przodu: Widok z tyłu: W zestawie: - 5 kamery typu i o parametrach technicznych: Początek formularza Dół formularza KKAMERA VC-1050/ICR IR 520TVL 5-50mm MILITARNA OSD AMERA VC-1050/ICR IR 520TVL 5-50mm MILITARNA OSD Kamera z bardzo dobrym przetwornikiem Sony Super HAD CCD o wysokiej rozdzielczości. Posiada mechaniczny filtr podczerwieni ICR, który pozwala na wierne odwzorowanie kolorów podczas pracy w dzień i daje dobrą skalę szarości podczas pracy w nocy. Dużym atutem kamery jest jej solidne wykonanie oraz zasięg podwójnego oświetlacza IR, umożliwiający dobre widzenie nawet do 100 m. Posiada także regulowany uchwyt z możliwością schowania przewodów. Kamera posiada hermetyczną, metalową obudowę. Przystosowana do pracy na zewnątrz. Działa w ten sposób, że w dzień jest zwykłą kamerą kolorową i diody podświetlające są wyłączone. Natomiast w momencie obniżenia ilości światłą, wbudowany czujnik załącza diody LED IR, a kamera wchodzi w tryb czarno-biały. Kamera spełnia klasę szczelności IP66. Najważniejsze cechy kamery: Przetwornik Sony SuperHAD CCD ICR - mechaniczny filtr podczerwieni Wysoka rozdzielczość: 520 TVL. Konfigurowalny tryb dzień/noc. Bardzo dobry podwójny oświetlacz IR - zasięg do 100 m Do 4 konfigurowalnych stref prywatności Konfigurowalna detekcja ruchu z obrazu. DANE TECHNICZNE Przetwornik: 1/3" Sony SuperHAD CCD Ilość linii: 520 TVL Obiektyw: 5 ... 50 mm Kąt widzenia kamery: 51° ... 5.5° (regulacja ręczna) Zasięg oświetlacza IR: do 100 m Wybrane funkcje kamery: Balans bieli: ATW/AWB/Manual Strefy prywatności - max. 4 Detekcja ruchu - konfigurowalna Tryb dzień/noc w pełni konfigurowalny AGC (wzmocnienie obrazu) - możliwość ustawień własnych ICR - mechaniczny filtr podczerwieni Gamma - możliwość ustawień własnych, Mirror (odbicie lustrzane w poziomie) BLC - kompensacja światła wstecznego - konfigurowalna Temperatura pracy: -30°C ... 50°C Zasilanie: AC 24V / 850mA Wymiary (bez uchwytu): 310 x 170 x 125 mm Waga (z uchwytem): 2.64 kg Widok z przodu: Widok z boku: ELEMENTY WSPÓŁPRACUJĄCE Z:VC-1050/ICR ZASILACZ NAPIĘCIA ZMIENNEGO 24V/1A/ZOL TRANSFORMATOROWY WTYK BNC-W/HAND KABEL KONCENTRYCZNY RG-59/100 ROLKA 100M SZYBKOZŁĄCZE S-55 WTYK ZASIL. DC 2.1/5.5 TRANSFORMATOR VIDEO TR-1M Z WTYKIEM BNC KABEL TV-PRZEMYSŁ. YAP-2X0.5/100 75-0.59/3.7+2x0.5 -łączna długość przewodów do kamer przewody prowadzić w korytkach. -180mb -DYSK HDD-1TB/SATA DO REJESTRATORA – 1 sztuk

Projektant:

architektura                                            konstrukcja

mgr inż. arch. Kiepuszewski Krzysztof          mgr inż. Juliusz Bernat

uprawnienia architekt bez ogranicz.    uprawnienia kontr.bez ograniczeń

Kn 5 / 71                              GP III7342/1032/91

Elektryczne:

proj.tech.JakułaHenryk

Uprawnienia elektryczne do projektowania ogran.

AN/8346/85/82

# PROJEKTOWANIE  I  NADZÓR

76-200 SŁUPSK UL.WŁODKOWICA 28 TEL./FAX (0-59) 845-71-77

NIP  839-144-39-28    REGON  771588708

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

## INWESTOR:               GMINA POTĘGOWO

ADRES INWESTORA:    76-113 POTĘGOWO

ADRES OBIEKTU:    ŁUPAWA dz. Nr 238 i 239 / 3,

OBRĘB ŁUPAWA , JEDNOSTKA: GMINA POTĘGOWO

KATEGORIA OBIEKTU V

mgr inż. Juliusz Bernat

uprawnienia kontr. bez ogranicz.:

GP III7342/1032/91

SŁUPSK – listopad  2015 r

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

- Dane ogólne

## INWESTOR:gmina Potęgowo

ADRES INWESTORA:76-113 Potęgowo

ADRES OBIEKTU:    Łupawa dz. Nr 238 i 239 / 3, gmina Potęgowo

- Zakres robót

Przedmiotem opracowania projektowego jest dokumentacja w branży architektoniczno-budowlanej budowy boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal, trybuny, ciągi piesze i komunikacyjne, miejsca postojowe, elementy małej architektury, oświetlenie terenu, ogrodzenie Przy Zespole Szkół w Łupawie dz. Nr 238 i 239 / 3 , gm. Potęgowo.

Kolejność wykonywania robot

- Ukształtowanie terenu

- Zagospodarowanie działki –drogi,chodniki, wykonanie boisk

- Wykonanie oświetlenia boisk i działki

- Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego

- Wykonanie ogrodzenia terenu

- Wykaz istniejących obiektów

Na działce znajduje się budynek szkoły.

- Elementy zagospodarowania działki, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W rejonie projektowanej budowy  występują obiekty mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – przyłącz napowietrzne energetyczne

- Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót

- Prace przy instalacjach elektrycznych.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

Personel techniczny i pracownicy powinni posiadać zaświadczenia o aktualnym przeszkoleniu z zakresu BHP, dotyczy to w szczególności prac na wysokościach, montażu i demontażu rusztowań.

Na każdym stanowisku przed nowym zadaniem przeprowadzić szkolenie stanowiskowe.

Przed każdym zadaniem z pracownikami należy dokładnie omówić problematykę i sposób wykonania robót ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom

Opracować projekt WRI, to jest Wytyczne Realizacji Inwestycji przez wykonawcę robót :

- Ogrodzenie szczelnie budowy,

- Drogi dojazdowe do placu budowy i na terenie wykonywania robót,

- Oznaczenie stref niebezpiecznych i stref pracy sprzętu mechanicznego,

- Oznaczenie stref składowania, szczególnie materiałów i preparatów niebezpiecznych dla zdrowia i życia,

- Rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego,

- Rozmieszczenie sprzętu ratunkowego,

- Lokalizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych.

# PROJEKTOWANIE  I  NADZÓR

76-200 SŁUPSK UL.WŁODKOWICA 28 TEL./FAX (0-59) 845-71-77

NIP  839-144-39-28    REGON  771588708

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW

## INWESTOR:               GMINA POTĘGOWO

ADRES INWESTORA:    76-113 POTĘGOWO

ADRES OBIEKTU:    ŁUPAWA dz. Nr 238 i 239 / 3,

OBRĘB ŁUPAWA , JEDNOSTKA: GMINA POTĘGOWO

KATEGORIA OBIEKTU V

PROJEKTANT

mgr inż. Juliusz Bernat

uprawnienia kontr. bez ogranicz.:

GP III7342/1032/91

### SŁUPSK listopad 2015

- PODSTAWA OPRACOWANIA:

- art.34 ust.3, pkt.5 w związku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2013.1409 ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami)

- projekt zagospodarowania sporządzony na mapie sytuacyjno — wysokościowej do celów projektowych,

- przepisy odrębne,

- wizja lokalna w terenie.

- INFORMACJE PODSTAWOWE

Przez obszar oddziaływania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, należy rozumieć  „...teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu" czyli innymi słowy jest to teren, który po wybudowaniu zamierzonej inwestycji (należy wziąć pod uwagę funkcję, formę, wysokość, konstrukcję i inne jej cechy charakterystyczne ) może być narażony na pewne niedogodności, np. zwiększone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hałas, ograniczenia dopływu światła dziennego a także powodować ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek. Ponadto należy pamiętać, że obszar oddziaływania wychodzący poza obszar działki może dotyczyć nie tylko samych budowanych obiektów ale i urządzeń z nimi związanych np. lokalizacji szamba, studni, drenażu rozsączjącego z przydomowej oczyszczalni ścieków itp.

Wnioskowana działka  sąsiaduje bezpośrednio z zabudową mieszkalną.

- USTALENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA

DLA OMAWIANEJ INWESTYCJI USTALONO:

- wszystkie prace związane z budową przedmiotowych obiektów będą się zamykać w granicach działkach o numerach 238, 239/3

- teren objęty inwestycją jest położony poza obszarem NATURA 2000,

- zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby od projektowanych obiektów nie będzie miało miejsca,

- uciążliwości dla terenów przyległych powodowane przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie nie występują,

- projektowane obiekty budowlane nie naruszają stosunków wodnych powierzchniowych i podziemnych w sposób mający wpływ na stosunki wodne powierzchniowe i podziemne działek przyległych,

- brak skutków w ograniczaniu zagospodarowania terenów sąsiednich.

- Ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi, krajobrazu kulturowego:

a)  Działki nr 238, 239/3   nie jest zlokalizowana na terenach objętych ochroną przyrody;

b) planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) i nie znajduje się w katalogu zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397 ze zmianami);

c) należy spełnić wymagania Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zmianami);

- PODSUMOWANIE

W świetle powyższego informuję, iż obszar oddziaływania zamierzonej inwestycji, to jest budowy: boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal, trybuny, ciągi piesze i komunikacyjne, miejsca postojowe, elementy małej architektury, oświetlenie terenu, ogrodzenie.  zamknie się w granicach działek objętych inwestycją, czyli w działkach  numer 238 i 239 / 3 przy Zespole Szkół w Łupawie  gm. Potęgowo  .